## Использование протокола OBD-II в автомобилях и разьем диагностики

Все автомобили и грузовики малой грузоподъемности, произведенные для продажи в Соединенных Штатах после 1996 (2000 для Европы) совместимы с протоколом OBD-II. OBD-II совместимый автомобиль может использовать любой из трех протоколов связи : PWM, VPW, или 9141/14230 ISO (также известный как KWP2000). Как правило, Вы можете определить, какой протокол используется в вашем автомобиле посмотрев на разьем диагностики J1962.

Диагностический разъем обычно расположен в пределах 1 метра от рулевой колонки, в нише ног водителя, для доступа к нему обычно не требуется серьезной разборки панелей или демонтажа оборудования. Следующая таблица объясняет, как по расположению и наличию контактов в разьеме определить протокол:

| Pin 2 | Pin 7 | Pin 10 | Pin 15 | Standard |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Должен быть | - | Должен быть | - | J1850 PWM |
| Должен быть | - | - | - | J1850 VPW |
| - | Должен быть | - | Может быть* | ISO9141/14230 |

Кроме контактов 2, 7, 10, и 15, разьем должен иметь контакты 4 ("-" масса), 5 (сигнал массы), и 16 ("+" питание +12V). Это означает это:

| PWM | Разъем должен иметь контакты 2, 4, 5, 10, и 16 |
| --- | --- |
| VPW | Разъем должен иметь контакты 2, 4, 5, и 16, но не 10. |
| ISO | Разъем должен иметь контакты 4, 5, 7, и 16. Контакта 15 может не быть. |